## Slide 1
SkateboardXXX3000
Faire de l’analyse de données de skate
Le projet
SkateboardXXX3000 est un capteur (Movuino) d’accélération et gyroscopique placé sous le skate permettant d’analyser les mouvements simplexes qu’un skateur peut faire. J’ai démarré ce projet l’année dernière durant ma césure, et je l’ai continué en tant que projet de fin d’étude cette année avec un camarade. Nous avons orienté notre travail sur la reconnaissance des figures. Nous sommes très fiers des premiers résultats que nous avons obtenus, mais il reste encore beaucoup à faire et à améliorer.
Les enjeux
Sportifs
Prévention de la blessure, étude de la performance, apprentissage de la discipline
Pédagogiques
Etude et compréhension de la discipline avec une approche scientifique
Les motivations
Quand j’ai parlé de ce projet a mes encadrants de stage, Joël et Adrien, je voyais en lui l’opportunité de challenger mes capacités de futur ingénieur sur un sujet qui me passionne depuis maintenant 2 ans et demi. Très intéressé par la programmation et l’analyse de données, avec l’aide de nombreuses personnes, nous avons monté brique par brique les premières étapes du projet. Ces étapes allant de la confection d’un boitier se fixant sur le skate à la reconnaissance de figure en passant par la visualisation 3D des figures.
Nos objectifs
La reconnaissance de figure
Détection de figure, classification…
Extraire des données pertinentes pour la pratique du skate
Hauteur, évaluation de la progression…
L’approche générale
Simple mais efficace
Dans l’état de l’art nous pouvons trouver beaucoup d’article scientifique ayant traités de problématiques similaires. Cependant nous avons remarqué que peu font le lien entre la discipline et leurs données. Les données sont pourtant très visuels et compréhensibles. C’est pourquoi nous avons abordé une démarche simple, voire naïve afin d’exploiter au maximum les données extraites.
La reconnaissance de figure
Pour effectuer la reconnaissance de figure, nous avons dissocier la tache en deux : la détection d’événement, et la classification des événements détectés. Cela permet de dissocier la performance de détection et de classification. De plus, cela permet de réduire la quantité de donner à traiter par notre algorithme.
Les figures évaluées
Ollie
Kickflip
Heelflip
La détection d’évènement
Pour effectuer cette tache, nous avons utilisé l’énergie présente dans les données
d’accélérations et gyroscopiques. En effet, ces pics sont présents quand le skateur effectue une figure car il apporte de l’énergie au skate (rotation) et les impacts qui s’ensuivent (accélération). Cependant, le skateur peut aussi apporter de l’énergie au skate sans pour autant effectuer une figure (virage, pick-up…etc).
Tri des événements et classifications
D’une pierre 2 coups
Au moment de la détection d’événement un petit problème s’est posé car beaucoup d’événements détectés n’étaient pas des figures. Cependant notre méthode de classification permettait de passer outre. En effet, afin de savoir quelle figure correspondait à l’événement détecté, nous avons comparé ce dernier à des figures de références. La figure correspondant à l’événement était celle qui « ressemblait le plus à l’événement ». Dans notre cas, nous avons choisi la figure de référence qui minimisait la distance euclidienne avec l’événement. La figure était attribuée si la distance était en dessous d’un certain seuil, sinon elle était considérée comme un mouvement de transition.
Frontside shovit
Pop shovit
360 flip
Frontside shovit
Pop shovit
360 flip

## Slide 2
SkateboardXXX3000
Faire de l’analyse de données de skate
Le projet
SkateboardXXX3000 est un capteur (Movuino) d’accélération et gyroscopique placé sous le skate permettant d’analyser les mouvements simplexes qu’un skateur peut faire. J’ai démarré ce projet l’année dernière durant ma césure, et je l’ai continué en tant que projet de fin d’étude cette année avec un camarade. Nous avons orienté notre travail sur la reconnaissance des figures. Nous sommes très fiers des premiers résultats que nous avons obtenus, mais il reste encore beaucoup à faire et à améliorer.
Les enjeux
Sportifs
Prévention de la blessure, étude de la performance, apprentissage de la discipline
Pédagogiques
Etude et compréhension de la discipline avec une approche scientifique
Les motivations
Quand j’ai parlé de ce projet a mes encadrants de stage, Joël et Adrien, je voyais en lui l’opportunité de challenger mes capacités de futur ingénieur sur un sujet qui me passionne depuis maintenant 2 ans et demi. Très intéressé par la programmation et l’analyse de données, avec l’aide de nombreuses personnes, nous avons monté brique par brique les premières étapes du projet. Ces étapes allant de la confection d’un boitier se fixant sur le skate à la reconnaissance de figure en passant par la visualisation 3D des figures.
Nos objectifs
La reconnaissance de figure
Détection de figure, classification…
Extraire des données pertinentes pour la pratique du skate
Hauteur, évaluation de la progression…
L’approche générale
Simple mais efficace
Dans l’état de l’art nous pouvons trouver beaucoup d’article scientifique ayant traités de problématiques similaires. Cependant nous avons remarqué que peu font le lien entre la discipline et leurs données. Les données sont pourtant très visuels et compréhensibles. C’est pourquoi nous avons abordé une démarche simple, voire naïve afin d’exploiter au maximum les données extraites.
La reconnaissance de figure
Pour effectuer la reconnaissance de figure, nous avons dissocier la tache en deux : la détection d’événement, et la classification des événements détectés. Cela permet de dissocier la performance de détection et de classification. De plus, cela permet de réduire la quantité de donner à traiter par notre algorithme.
Les figures évaluées
Ollie
Kickflip
Heelflip
La détection d’évènement
Pour effectuer cette tache, nous avons utilisé l’énergie présente dans les données
d’accélérations et gyroscopiques. En effet, ces pics sont présents quand le skateur effectue une figure car il apporte de l’énergie au skate (rotation) et les impacts qui s’ensuivent (accélération). Cependant, le skateur peut aussi apporter de l’énergie au skate sans pour autant effectuer une figure (virage, pick-up…etc).
Tri des événements et classifications
D’une pierre 2 coups
Au moment de la détection d’événement un petit problème s’est posé car beaucoup d’événements détectés n’étaient pas des figures. Cependant notre méthode de classification permettait de passer outre. En effet, afin de savoir quelle figure correspondait à l’événement détecté, nous avons comparé ce dernier à des figures de références. La figure correspondant à l’événement était celle qui « ressemblait le plus à l’événement ». Dans notre cas, nous avons choisi la figure de référence qui minimisait la distance euclidienne avec l’événement. La figure était attribuée si la distance était en dessous d’un certain seuil, sinon elle était considérée comme un mouvement de transition.
Frontside shovit
Pop shovit
360 flip
Frontside shovit
Pop shovit
360 flip