## Slide 1: DATASIM Projet d’option : SKATEBOARDXXX3000
Problématique : Faire de la reconnaissance de figures en skateboard

## Slide 2: Sommaire
Le skateboard
Le projet : problématiques identifiées et objectifs
L’outil utilisé : le movuino
Où nous en sommes
Prochaines étapes ?

## Slide 3: Le skateboard
Discipline où l’objectif est de réaliser des figures
On s’intéresse pour l’instant aux figures réalisés au sol et « simples » d’analyse

## Slide 4: L’outil utilisé : le movuino
IMU 9 axes (DOF) :
  Accéléromètre : 3 axes
  Gyroscope : 3 axes
  Magnétomètre : 3 axes
Projet similaire au skate : RGB lampe
  Projet de reconnaissance de mouvement
  Algorithme de type HHMM utilisé ici

## Slide 5: Le projet : Objectifs et problématiques
Objectifs :
  Sur une séquence d’enregistrement savoir :
    Combien de figures sont réalisées;
    Quelles sont ces figures ;
    Identifier les mouvements ne correspondant pas à des figures;
    Extraire des données pertinentes à la pratique du skate :
      Hauteur de la figure;
      Définir des caractéristiques pouvant noter la qualité d’une figure (signature gestuelle)
      Etc…
    Visualisation 3D des figures (à voir)

## Slide 6: Le projet : Objectifs et problématiques
Problématiques :
  Traitement des données brutes :
    Filtrage des données ;
    Correction des défauts des différents capteurs (dérive du gyroscope et bruit de l’accéléromètre).
  Problématique propre au skate (peut-être limite du projet) :
    Comment différencier un 180 d’une simple rotation de skate (shove-it) ?

## Slide 7: Où nous en sommes
Le dispositif mis en place :
  Capteur fixé sous le skate

## Slide 8: Où nous en sommes
Programme d’extraction des données :
  Processus de récupération des données opérationnel
Stockage des données
Programme arduino
Extraction des données
Programme python
Prétraitement et visualisation
Python

## Slide 9: Où nous en sommes
Premières données récupérées: Séquence de 4 figures
Données récupérées avec une fréquence d’acquisition moyenne de 70Hz

## Slide 10: Où nous en sommes
Premières données récupérées: Séquence de 4 figures

## Slide 11: Où nous en sommes
Premières données récupérées: Ollie (saut)

## Slide 12: Où nous en sommes
Premières données récupérées: Kickflip (rotation selon y)

## Slide 13: Où nous en sommes
Premières données récupérées: Frontside Shove-it (rotation selon z)

## Slide 14: Prochaines étapes ?
Les prochaines étapes sur le cours terme :
  Continuer à récupérer des données de figures
  Organisation du code à finir
  Commencer à faire de la reconnaissance de mouvement :
    Détection du début et de la fin d’une figure
    Sélection de méthodes de reconnaissances de mouvement

## Slide 15: Prochaines étapes ?